## Slide 1: Introduction à SysML
Langage de modélisation graphique de système
L’équipe de formateurs de l’académie de ROUEN,

## Slide 2
SysML ?
UML
SysML
SysML est un langage de modélisation graphique dérivé d'UML
Ce langage va bien au delà des problématiques de l'informatique.
Comme UML, SysML n’est pas une méthode.

## Slide 3
Application du langage SysML sur un exemple
Spot motorisé
Il doit permettre à distance la commande de l’orientation de la lumière afin de pouvoir éclairer une zone particulière d’un tableau de maître.
La demande émane de galeristes d’Honfleur, qui doivent souvent réorienter leur éclairage en fonction des tableaux exposés dans leurs galeries.

## Slide 4
SysML , un langage de modélisation graphique
SysML est fait pour :
  Spécifier les systèmes.
  Analyser la structure et le fonctionnement des systèmes.
  Décrire les systèmes et concevoir des systèmes composés de sous systèmes.
  Vérifier et valider la faisabilité d'un système avant sa réalisation.
Produit étudié :
6 diagrammes permettant de le décrire.
=

## Slide 5
SysML, l’ensemble des 9 diagrammes
Diagramme d’activité
Diagramme d’état
Diagramme de séquence
Diagramme de cas d’utilisation
Diagramme de définition de bloc
Diagramme de bloc interne
Diagramme de package
Diagramme paramétrique
Diagramme d’exigences
Diagrammes comportementaux
Diagrammes structurels
Frontière d’étude

## Slide 6
Diagramme d’activité
Diagramme d’état
Diagramme de séquence
Diagramme de cas d’utilisation
Diagramme de définition de bloc
Diagramme de bloc interne
Diagramme de package
Diagramme paramétrique
Ce qui est retenu en STI2D: 6 diagrammes
Frontière d’étude
Diagramme d’exigences
Diagrammes comportementaux
Diagrammes structurels

## Slide 7
Diagramme d’activité
Diagramme d’état
Diagramme de séquence
Diagramme de cas d’utilisation
Diagramme de définition de bloc
Diagramme de bloc interne
Diagramme de package
Diagramme paramétrique
Diagramme d’exigences
Diagramme comportemental
Diagramme structurel
Diagramme de cas d’utilisation,
Frontière d’étude

## Slide 8
Diagramme de cas d’utilisation
L’objectif est de recenser les besoins clients et de délimiter précisément le système, en recherchant les acteurs, ceux qui ont des interactions avec lui, et les cas d’utilisation, ce à quoi il sert.
Notes: Les diagrammes de cas d'utilisation sont utilisés pour donner une vision globale du comportement fonctionnel d'un système. Un cas d'utilisation représente une unité discrète d'interaction entre un utilisateur (humain ou machine) et un système. Il est une unité significative de travail.
Dans un diagramme de cas d'utilisation, les utilisateurs sont appelés acteurs (actors), ils interagissent avec les cas d'utilisation (use cases).

## Slide 9
Spot motorisé avec télécommande
Uca [Modèle] Modèle spot lumineux , Diagramme des cas d’utilisation
Eclairer
Acteurs matériels
Le marché
Milieu ambiant
Tableau
Support
Plafond
mur
Energie
Sol
Acteurs principaux
Utilisateur
Recycleur
Installateur
Acteurs secondaires
Respecter les normes environnementales
incluse
Résister à une chute sur le sol
Mettre sur le marché
Installer
Recycler
Trier
Démonter
incluse
Commander les mouvements
Régler l’orientation du faisceau lumineux
Réaliser la maintenance

## Slide 10
Diagramme d’activité
Diagramme d’état
Diagramme de séquence
Diagramme de cas d’utilisation
Diagramme de définition de bloc
Diagramme de bloc interne
Diagramme de package
Diagramme paramétrique
Diagramme comportemental
Diagramme structurel
Le diagramme d’exigence
Diagramme d’exigences
Frontière d’étude

## Slide 11
Le diagramme d’exigences,
Il permet de représenter graphiquement les exigences.
Qu’est ce qu’une exigence?
Une exigence permet de spécifier une capacité ou une contrainte qui doit être satisfaite par un système. Elle peut spécifier une fonction que le système devra réaliser ou une condition de performance, de fiabilité, de sécurité, etc.
Les exigences servent à établir un contrat entre le client et les réalisateurs du futur système.
« requirement »
Réglage de l’orientation
Id=« 003 »
Text= « On doit pouvoir facilement orienter le spot »
Exemple de fonction
Orienter facilement le spot
Traduction en exigence
Notes: Les exigences sont utilisées pour formaliser les pré-requis du système, se traduisant par des fonctionnalités ou conditions qui doivent ou devraient être satisfaites par le système (selon les éventuelles priorités associées aux exigences).
SysML définit de nouveaux types de d'associations :
  •Derive : une ou plusieurs exigences sont dérivées d'une exigence
  •Satisfy : un ou plusieurs éléments du modèle (par exemple un bloc) permettent de satisfaire une exigence
  •Verify : un ou plusieurs éléments du modèle (par exemple un « test case ») permettent de vérifier et valider une exigence
  •Refine : un ou plusieurs éléments du modèle, par exemple un cas d'utilisation, redéfinit une exigence
SysML définit de nouveaux commentaires permettant d'associer une explication à des associations ou éléments du modèle :
  •Problem : commentaire dont la description pose le problème ou le besoin qui a donné lieu à la création de l'association ou de l'élément associé
  •Rationale: commentaire dont la description indique la raison ou la justification par rapport à l'élément ou l'association associé

## Slide 12
Le diagramme d’exigences,
Lié à, inclus dans …
« Refine »= ajouts de compléments…
« Problem »=problème à résoudre
« Derivereqt »= relier des exigences
de niveaux différents…
« Rational »=justification
« requirement »
Réglage de l’orientation
Id=« 003 »
Text= « On doit pouvoir facilement orienter le spot »
Priorité = haute
Source = marketing
Risque = moyen
Statut = validée
« requirement »
Gestion de l’élévation
Id=« 012 »
Text= « On doit pouvoir régler l’élévation du spot »
Priorité = haute
Source = marketing
Risque = moyen
Statut = validée
« requirement »
Gestion de l’azimut
Id=« 013 »
Text= « On doit pouvoir régler l’azimut du spot »
Priorité = haute
Source = marketing
Risque = moyen
Statut = validée
« requirement »
Gestion de l’élévation
Id=« 014 »
Text= « l’amplitude d’élévation sera de 90° »
« requirement »
Gestion de l’azimut
Id=« 015 »
Text= « l’amplitude de l’azimut sera de 180° »
« refine »
« refine »
« Rational »
Cette amplitude est suffisante pour l’application demandée.
« Problem »
Il n’est pas encore décidé comment détecter les positions extrêmes

## Slide 13
Diagramme d’activité
Diagramme d’état
Diagramme de séquence
Diagramme de cas d’utilisation
Diagramme de définition de bloc
Diagramme de bloc interne
Diagramme de package
Diagramme paramétrique
Diagramme d’exigence
Diagramme comportemental
Diagramme structurel
Diagramme de séquence
Frontière d’étude

## Slide 14
Diagramme de séquence, (sd)
Les diagrammes de séquence sont la représentation graphique des interactions entre les acteurs et le système selon un ordre chronologique.
Synchrone
Asynchrone
Message de retour
Ligne de vie
Temps
Notes: Sd sequence diagram

## Slide 16
Diagramme d’activité
Diagramme d’état
Diagramme de séquence
Diagramme de cas d’utilisation
Diagramme de définition de bloc
Diagramme de bloc interne
Diagramme de package
Diagramme paramétrique
Diagramme d’exigence
Diagramme comportemental
Diagramme structurel
Diagramme de définition de bloc (bdd)
Frontière d’étude

## Slide 17
Diagramme de définition de bloc (bdd)
0…*
Utilisateur
« system »
Spot lumineux motorisé
« value »
Couleur: - couleur
Aspect: - chromé
    vieilli
Installer
Brancher
Régler
Allumer le spot
Eteindre le spot
Débrancher
Maintenir
Recycler
« system context »
Context du spot lumineux motorisé
« external »
Galerie
« external »
Plafond/Mur
« value »
Hauteur = m
Nature =
-Plaque de plâtre
-Plâtre projeté
-Béton
Pierre naturelle
Brique
Bois
« external »
Prise électrique
« value »
Voltage = 220-240 V
1…*
« external »
Tableau
« value »
Permet de spécifier les caractéristiques de l’environnement du système ainsi …

## Slide 18
« system »
Spot lumineux motorisé
« value »
Couleur: - couleur
Aspect: - chromé
    vieilli
Installer
Brancher
Régler
Allumer le spot
Eteindre le spot
Débrancher
Maintenir
Recycler
« external »
Accumulateurs de la télécommande
« value »
Tension = 1,2 V
0…*
« Rationale »
Solution retenue dans le cadre du développement durable.
…ainsi que ses composants avec leurs caractéristiques.
« Block»
Axe azimut
parts
« block »
Moteur
« value »
tension =…V
Puissance =…W
Fréquence de rotation= … tr/min
Couple statique = … mN.m
Couple maxi = … mN.m
On fait apparaître ici les différents composants des sous-systèmes.
« Block»
Axe élévation
parts

## Slide 19
Diagramme d’activité
Diagramme d’état
Diagramme de séquence
Diagramme de cas d’utilisation
Diagramme de définition de bloc
Diagramme de bloc interne
Diagramme de package
Diagramme paramétrique
Diagramme d’exigence
Diagramme comportemental
Diagramme structurel
Diagramme de bloc interne (ibd)
Frontière d’étude

## Slide 20
Diagramme de bloc interne (ibd)
Le diagramme de bloc interne (ibd) permet de montrer les ports et la nature des flux entre les différents acteurs et le système ainsi que…
« system »
: spot lumineux
motorisé
:Utilisateur
0…*
0…*
Réglage: élévation
Réglage: azimut
« external »
:tableau
Projection: lumière
« external »
:plafond/mur
Maintien: flux d’actions mécaniques
m/a
Lumière
« external »
: Prise électrique
alimentation: électricité réseau
prise: électricité

## Slide 21
« block »
Axe Elévation
…ainsi qu’ entre les composants.
Diagramme de bloc interne (ibd)
Flux d’énergie
Flux d’information
« block »
Unité de traitement
Projection: lumière
alimentation:
électricité réseau
Interface HM
Élévation haut
Interface HM
Élévation bas
Ibd [system] Spot lumineux motorisé,
« block »
Convertisseur
« block »
Ampoule
Projection: lumière
Courant alternatif
Courant continu
« block »
moteur
« block »
transmettreur
« block »
Capteur e+
« block »
Capteur e-
« block »
Télécommande
I4
Item flots permettent de définir ce qui circule ainsi que le sens.

## Slide 22
Diagramme d’activité
Diagramme d’état
Diagramme de séquence
Diagramme de cas d’utilisation
Diagramme de définition de bloc
Diagramme de bloc interne
Diagramme de package
Diagramme paramétrique
Diagramme d’exigence
Diagramme comportemental
Diagramme structurel
Diagramme de séquence
Frontière d’étude

## Slide 23
Info visuelle direct de la partie opérative
Onde radio
Commande élévation +
Spot en butée
Mise en énergie
Info visuelle direct de la partie opérative
Allumage
Télé
commande
Unité de traitement
Axe d’élévation
Ampoule
Axe azimut
Phase utilisation/réglage White box
Info visuelle direct de la partie opérative
Extinction
Info visuelle direct de la partie opérative
Spot en butée
Mise en énergie
Commande élévation -
Onde radio
Utilisateur
composants du système

## Slide 24
Diagramme d’activité
Diagramme d’états
Diagramme de séquence
Diagramme de cas d’utilisation
Diagramme de définition de bloc
Diagramme de bloc interne
Diagramme de package
Diagramme paramétrique
Diagramme d’exigence
Diagramme comportemental
Diagramme structurel
Diagramme d’états-transitions
Frontière d’étude

## Slide 25
Diagramme d’états-transitions
Mouvement
azimut gauche
Mouvement
azimut droit
Mouvement
élévation haut
Mouvement
élévation
bas
BG: butée gauche
BD: butée droite
BH: butée haute
BB: Butée basse
CAG: commande azimut gauche
CAD: commande azimut droite
CEH: commande élévation haute
CEB: commande élévation basse
CAG .BG
CAD .BD
CAD+BD
CEH .BH
CEB .BB
CEB +BB
CEH +BH
CAG+BG
Mise sous
tension
Extinction
Spot en attente
Ordres
Compte-rendu
Les diagrammes d'états-transitions permettent de décrire les changements d'états d'un système, en réponse aux interactions avec d'autres systèmes ou avec des acteurs.

## Slide 26
SYNOPTIQUE de la spécification d’un système en langage SysML
Entrée
Diagramme d’exigences
Diagramme des cas d’utilisation
Diagramme de séquence
Black box
Diagramme de définition de bloc
Diagramme de séquence
White box
Diagramme de bloc interne
Diagramme d’états
Diagramme paramétrique
Limite de la modélisation d’un système avec SysML en STI2D
Simulation comportementale

## Slide 27
SysML : un profil UML2 pour l'ingénierie système Hubert Kadima
Eyrolles
SysML par l’exemple Pascal Roques
Eyrolles
Livre(s) en français
Épuisé ….
En Ebook